技 术 规 格 书

产品名称（Products）   BR三相热保护器

确认者（Confirmed by）

确认公司（Company）

工程部：             品质部：         业务部：

-------------------------------------------------------------------------------

供应商：深圳市宇富成电子有限公司

8.外型尺寸：

9．三相热保护器安装方法：

9.1三相装入式热保护器主要是装入以星形接法的三相电机内，对三相电机进行全热保护的一种新型热保护器。

9.2.工作原理：当电机因某种原因而发热到需进行保护的温度时，本产品可在瞬间切断星形接法O电位处的三相之间的通路，使电机停止工作，从而起到保护作用。

9.3.安装：本产品应装入在电机最易发热且不易散热处，并尽量装入在三组不同绕组交合处，以便对三相绕组进行保护。

10．三相热保护器安装注意事项：

10.1绑扎不可使外壳变形

10.2.焊接(电阻焊,碰弧焊,点弧焊)不可使焊接电流通过热保护器