# 深圳市宇富成电子有限公司

# KW-3型三相电机、潜水泵用三相热保护器产品说明

# 三相热保护器具有电流过载保护和过热保护的双重保护功能。当电机绕组线圈电流过载（大）超过电机电流额定值倍数时，就能在4一10秒内自动断开源电路,或者电机绕组线圈过热，超过电机温度额定值时，就能自动断开电源电路，从而保护电机的安全。同时具有对电机过载，缺相，堵转等电路起保护作用。更具有节电，动作灵敏，工作可靠，经济实惠等优点。经使用单位反馈，本保护器使用安装方便，它能应用于任何形式接线方法的三相电机、潜水泵等。有明显的经济效益和社会效益。

1、技术参数

| 型 号 | 功率（千瓦）380V时 | 电流A 380V时 | 温度 ℃ | 外形尺寸（MM） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | H | D | 线长 |
| 三 KW 0.55 | 0.55 | 1.6 | 40℃--150℃ | 27 | 18 | 6 | 70 |
| 三 KW 0.75 | 0.75 | 2 | 40℃--150℃ | 27 | 18 | 6 | 70 |
| 三 KW 1.1 | 1.1 | 3 | 40℃--150℃ | 27 | 18 | 6 | 70 |
| 三 KW 1.5 | 1.5 | 4 | 40℃--150℃ | 27 | 18 | 6 | 70 |
| 三 KW 2.2 | 2.2 | 5.5 | 40℃--150℃ | 32 | 21.5 | 7 | 80 |
| 三 KW 3 | 3 | 7 | 40℃--150℃ | 32 | 21.5 | 7 | 80 |
| 三 KW 4 | 4 | 9 | 40℃--150℃ | 32 | 21.5 | 7 | 80 |
| 三 KW 5.5 | 5.5 | 12 | 40℃--150℃ | 37 | 26.5 | 7 | 90 |
| 三 KW 7.5 | 7.5 | 15.7 | 40℃--150℃ | 47 | 29.5 | 9 | 90 |
| 三 KW 9.2 | 9.2 | 20 | 40℃--150℃ | 53 | 32 | 10.5 | 100 |
| 三 KW 11 | 11 | 22.5 | 40℃--150℃ | 53 | 32 | 10.5 | 100 |
| 备注 | 特殊规格要求可定做。后续大功率规格正在开发当中。 |

2、安装特点

既能安装在电机内，也能安装在电机外，还能安装在所有机器设备控制板上。甚至也可以安装在墙上的配电板上。它完全可以取代那种，热继电器和交流接触器配合起来使用的电机保护装置。现在世界上，没有一种热保护器能安装在设备控制板上，和能安装在墙上配电板上。经使用单位反馈，本保护器使用安装方便，它能应用于任何形式接线方法的三相电机、潜水泵等。有明显的经济效益和社会效益。

3、接线方式

4、环境使用特点

特别能在高污染环境中使用（这是因为交流接触器不是全封闭的，它的银触点在高污染环境中特别容易损坏。所以交流接触器不能在高污染环境中使用）。

5、应用范围

各类所有电机，潜水泵和油池泵，空调，冰箱，高污染环境中使用的电动设备，机床，洗床，冲床等机器设备，电动设备······