中草药材粉碎机系采用优质304号不锈钢制作，配套国标电机，主要用于化工材料、中药材含树根、树枝以及块状类物料、各种含油量不高的粮食、五谷杂粮以及其他一些硬性、脆性的物料。利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转，使被粉碎物经齿盘冲击、摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。粉碎物可直接从磨腔中排出，经出料口出来，物料经过粉碎后装入布袋收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来，不会将细粉排出，从而起到不浪费，不污染的效果。粗细可更换不同目数的筛网调节。

本机结构简洁、坚固，运转平稳，粉碎物料快速、均匀，效果良好。整机全为304不锈钢材料制作，机壳内部（粉碎槽）所有齿槽经精密机加工从而达到表面平滑，易于清理，改变了普通粉碎机内壁粗糙、易积粉、难清理的现象，使食品、药品、化工等生产更能符合国家标准，达到GMP的卫生要求。

中草药材粉碎机（不锈钢粉碎机）适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎之用，禁用于粉碎易燃/易爆的物品。

中草药材粉碎机参数：

(以180型万能粉碎机参数为列)

生产能力：10-120kg/h

工作噪音：小于85分贝

粉碎细度：10-200目（更换筛网调节粉末细度）

电压：220/380V（根据客户需要任选）

电机功率：2200W

重量：75kg

外形尺寸：480*520*1040mm

| 型号 | 180 | 250 | 320 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 全304号不锈钢 | 全304号不锈钢 | 全304号不锈钢 |
| 电压(V) | 220/380 | 380 | 380 |
| 功率(KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| 主轴转速 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 细度(目) | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
| 产量(kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 |
| 尺寸(mm) | 480X520X1040 | 750X600 X1260 | 780 X700 X1350 |
| 重量(kg) | 75 | 180 | 260 |

注意事项：

1．本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！

2．本机在工作时确保有专人看管。

3．被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（即机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。

3．如果被粉碎的颗粒过大，应该要经过万能破碎机的破碎后，再用本机粉碎。

粉碎机使用与保养说明：
 1 万能粉碎机试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁粉碎易燃、易爆物品，以免发生事故。

2 万能粉碎机生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。
  3 万能粉碎机除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及时更换,以免损坏主要部件。并采取必要的防火措施。
 4 万能粉碎机由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。

财富热线：13128646661  020-29851412

QQ：271086565