抹墙机瑞达8-100

一、产品图片：

二、产品特点：

1、速度快　　　　　　　　　　　　　　　 500-550平米每天

2,、降低劳动成本　　　　　　　　　　　　节约70%以上

3,、提高抹墙效率　　　　　　　　　　　　15-20倍

三、工作特点：

1、最高每天可抹墙600平米以上

2、独特的齿轮齿条传动技术,使主功率输出更稳定

3、主要定向管材料更换为不锈钢和铝合金

4、新型带过载保护的动力传动系统

5、能承担大型建筑，如仓库，商场，学校等的抹墙工作

6、独特的滑轮装置，机器轻，便于移动

四、主要技术参数：

| 型号 | 瑞达８-1000 |
| --- | --- |
| 尺寸(长／宽／高) | 1150mm/700mm/500mm |
| 整机重量 | 100公斤 |
| 电源 | 单相220V／三相380V |
| 功率 | 0.75KW(单相)/1.1KW(三相) |
| 抹灰厚度 | 4mm-30mm |
| 抹灰速度 | 50-60平方每小时 |
| 抹板宽度 | 1000mm |
| 抹灰高度 | 4.2米以下 |

五、我们的优势：

您选择了意瑞达抹墙机，您就选择好，快，省，精！

好，质量好，平整度，垂直度，能达到国家标准，附着力好，粘结力强，

不会出现空鼓，空壳现象。

快，速度快，每分钟可抹墙３平米左右，是人工粉墙速度的十倍以上。

省，省工，省力，省料，不需搭脚手架，节省开支。

精，精心设计，精心制造，每道工序都有专职检验员，严把质量关。

意瑞达—您的抹墙专家！