MK-GQ10C光纤激光打标机

功能特点 
具有革命性的新一代光纤激光打标机系统：
1、具有体积小、激光器寿命长（>5万小时）、耗电量低（160Q）、光束质量高、USB接口、支持WIN98/2000/XP等各种操作系统；
2、不受恶劣环境和气温变化影响；在停电状态下可使用蓄电池及汽车点烟器等进行操作。
在 光纤激光器出现之前，激光打标系统的激光源一般是用连续或脉冲CO2激光器、Nd-YAG激光器作为光源。光纤激光器与传统激光光源相比，性能更优越、发 散角是半导体泵浦激光器的1/4（更适用精密、精细标机行业）；电光转换效率是闪光灯泵浦固体激光打标机的1/10；其平均工作可达10万小时；
3、光纤激光器是完全风冷式，不需要制冷机，冷却水管道和温控仪等配套设备，体积缩小、能耗降低，用户的使用成本大大低于使用传统激光光源的打标系统。
4、 ETL光纤激光器脉冲10-100KHZ重复频率工作，10-20W平均功率输出的光纤激光器成品的体积仅有58CM*280*56CM，重量10KG； 因为激光二极管是电压工作，光纤机光器的电光效率高达70%，驱动电源在停电状态下可以使用UPS电源支持，功耗仅160W。 适用材料和行业应用

应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域，如钟表、模具行业、位图打标等。

技术参数

最大激光功率： 10W

激光波长：   1060nm

光束质量：   <2

激光重复频率：   20KHz ---100KHz

打标范围：   110mm×110mm / 150mm×150mm

雕刻线速：   ≤7000mm/s

雕刻深度：   ≤0.4mm

最小线宽：   0.012mm

最小字符：   0.15mm

重复精度：   ±0.003mm

电力需求：   220V / 单相 / 50Hz / 4A

整机耗电：   500W

主机系统尺寸：   500mm×500mm×300mm

冷却系统尺寸：   300mm×250mm×500mm  
供电电源：单相交流90-260V/50HZ-60HZ
用电功率：< 160W
外型尺寸：570mm*270mm*200mm
整机重量：< 100KG
聚焦光点直径：<0.01mm
打标速度：30mm/30mm-300mm/300mm可选
打标区域：> 800个标准字符/秒
激光器寿命：> 5万小时
计算机操作系统：Win98/Win2000/XP
冷却方式：内置风冷
控制接口：标准USB
可接受的字体与文件格式：WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(包括各国语言文字/条形码等);BMP/PCX等带256灰度图像文件及DXF/PLT格式的矢量图形文件