| 直线振动筛产品概述： 直线振动筛又称轻型直线筛，用于粉状或颗粒状干式物料的筛分或液体物料的过滤，筛分最细可达到325目/英寸。采用角度可调控的激振源，根据客户筛分过滤要求可单层或多层使用，最多可达到五层。筛框一般为木质结构，若筛分腐蚀性物料时，与物料接触部分可以采用不锈钢制作。 直线振动筛广泛用于塑料，磨料，化工，医药，建材，粮食，碳素，化肥等行业。 DZSF直线振动筛技术性能及参数 型号 筛面尺寸（mm） 筛面层数 网孔尺寸 （目/in） 处理量（t/h） 振次Min 双振幅（mm） 电机功率（kw） 振动方向角（°） 外型尺寸(长×宽×高)（mm） DZSF520 500×2000 1 2～200 0.05～5 960 6～7 2×0.4 45～60 2075×806×990 2DZSF520 2 0.05～5 960 6～7 2×0.4 45～60 2135×806×1050 3DZSF520 3 0.03～5 1450 4～6 2×0.4 45 2195×806×1050 DZSF525 500×2500 1 0.06～8 960 5～7 2×0.4 | 45～60 2575×806×990 2DZSF525 2 0.06～8 1450 4～6 2×0.4 45 2635×806×1050 3DZSF525 3 0.06～8 960 6～8 2×0.75 45～60 2695×806×1110 4DZSF525 4 0.1～15 1450 5～7 2×0.4 45 2755×806×1170 5DZSF525 5 0.08～15 1450 5～7 2×0.4 45 2815×806×1230 6DZSF525 6 0.07～15 960 6～8 2×0.75 45～60 2875×806×1290 DZSF1020 1000×2000 1 0.12～20 960 6～8 2×0.75 45～60 2075×1278×1120 2DZSF1020 2 0.11～20 960 5～7 2×0.75 45～60 2135×1278×1180 3DZSF1020 3 0.1～2 960 5～7 2×0.75 45～60 2195×1278×1240 4DZSF1020 4 0.07～15 960 4～8 2×0.75 | 45～60 2255×1278×1300 5DZSF1020 5 0.07～15 960 4～8 2×1.5 45～60 2315×1278×1360 6DZSF1020 6 0.07～15 960 4～8 2×1.5 45～60 2375×1278×1420 DZSF1025 1000×2500 1 0.1～15 1450 5～7 2×0.4 45 2575×1278×1120 2DZSF1025 2 0.08～15 1450 5～7 2×0.4 45 2635×1278×1180 | 3DZSF1025 3 0.07～15 960 6～8 2×0.75 45～60 2695×1278×1240 DZSF830 800×3000 1 0.1～20 960 6～8 2×0.75 45～60 3080×1098×1120 2DZSF830 2 0.1～20 960 6～8 2×0.75 45～60 3140×1098×1180 3DZSF830 3 0.1～20 960 6～8 2×1.5 45～60 3200×1098×1240 DZSF1030 1000×3000 | 1 0.1～20 960 6～8 2×0.75 45～60 3080×1298×1120 2DZSF1030 2 0.1～20 960 6～8 2×1.5 45～60 3080×1298×1120 3DZSF1030 3 0.1～20 960 6～8 2×1.5 45～60 3080×1298×1120 DZSF1224 1200×2400 1 0.1～23 960 6～8 2×0.75 45～60 2480×1520×1100 2DZSF1224 2 0.1～23 960 6～8 2×0.75 45～60 2540×1520×1160 3DZSF1224 3 0.1～23 960 6 2×1.5 45～60 2600×1520×1220 注：1、所标处理按物料散密度为1t/m³；2、可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。 直线振动筛使用条件 1、海拔不超过1000米 2、周围环境温度：不超过40ºC 3、相对湿度不超过90%（20ºC以下） 4、筛分腐蚀性物料时，接触物料部分材质采用不锈钢 DZSF直线振动筛安装尺寸 型号 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 B B1 B2 B3 H H1 C Φ ΦK DZSF520 2075 200 1350 1450 1550 130 340 556 400 706 806 990 400 60 60 11 2DZSF520 2135 200 1400 1500 1600 130 340 556 400 706 806 1050 400 120 60 11 3DZSF520 2195 200 1400 1500 1600 130 340 556 400 706 806 1110 400 180 60 11 DZSF525 | 2575 220 1600 1700 1800 150 450 558 400 706 806 990 400 60 60 11 2DZSF525 2635 220 1650 1750 1850 150 450 558 400 706 806 1050 400 120 60 11 3DZSF525 2695 220 1650 1750 1850 150 450 558 400 706 806 1110 400 180 60 11 4DZSF525 2755 220 1700 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1170 400 240 60 15 5DZSF525 2815 220 1700 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1230 400 300 60 15 6DZSF525 2875 220 1700 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1290 400 360 60 15 DZSF1020 2075 200 1350 1450 1550 150 340 1018 800 1178 1278 1120 380 60 60 15 2DZSF1020 2315 200 1400 1500 1600 150 340 1018 800 1178 1278 1180 380 120 60 15 3DZSF1020 2195 200 1400 1500 1600 150 340 1018 800 1178 1278 1240 380 180 60 15 4DZSF1020 2255 250 1500 1600 1700 190 400 1018 800 1178 1278 1300 400 240 60 17 5DZSF1020 2315 250 1500 1600 1700 190 400 1018 800 1178 1278 1360 400 300 60 17 6DZSF1020 2375 250 1500 1600 1700 190 400 1018 800 1178 1278 1420 400 360 60 17 DZSF1025 2575 220 1600 1700 1800 170 450 1020 800 1178 1278 1120 380 60 60 13 2DZSF1025 2635 220 1650 1750 1850 170 450 1020 800 1178 1278 1180 380 120 60 13 3DZSF1025 2695 220 1650 1750 1850 170 450 1020 800 1178 1278 1240 380 180 60 13 DZSF830 3080 250 900 2000 2100 190 500 818 600 978 1098 1120 430 60 60 17 2DZSF830 3140 250 1900 2000 2100 190 500 818 600 978 1098 1180 430 120 60 17 3DZSF830 3200 250 2000 2100 2200 190 580 818 600 978 1098 1240 430 180 60 17 DZSF1030 3080 280 1900 2000 2100 210 500 1020 800 1178 1298 1120 450 60 60 17 2DZSF1030 3140 280 1900 2000 2100 210 500 1020 800 1178 1298 1180 450 120 60 17 3DZSF1030 3200 280 2000 2100 2200 210 580 1020 800 1178 1298 1240 450 180 60 17 DZSF1224 2480 220 1550 1650 1750 170 450 1220 950 1378 1498 1150 400 60 60 17 2DZSF1224 2540 220 1550 1650 1750 170 450 1220 950 1378 1498 1210 400 120 60 17 3DZSF1224 2600 220 1600 1700 1800 170 450 1220 950 1378 1498 1270 400 180 60 17 直线振动筛使用与维护 在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物，各处联接螺栓是否紧固，尤其是振动电机、支承座、筛板的固定螺栓要重新紧固一遍 检查两台振动电机的转向是否相反，如转向相同，应变更一台电机的电源接线，使两台振动电机的转向相反 筛机运转时，先空载启动、运行、停车一次观察有无异常现象及声响，空运转时应平稳正常 连续空运转４小时后，测量轴承温度，轴承温度不得超过75ºC；并将各部位联接螺栓重新紧固一次，以后再反复进行2-3次 带料运转时，给料要均匀，使物料在筛面上均匀分布，如物料“跑偏”，应调整给料点 筛机停机前，应先停止给料，等筛面物料走完后，再停机。停机后要及时清理筛面上的物料和杂物 直线振动筛说明书 一、直线振动筛的工作原理： 直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反向运转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此物料在直线振动筛机上的运动轨迹为直线向前做抛物线运动。两电机轴相对筛面有一倾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。 二、直线振动筛的结构 直线振动筛主要由筛箱、网架、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架组成。 三、安装与调整 1、筛箱：由数张厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分 2、网架：由变形较小的木材制成，用来保持筛网平整张紧，达到正常筛分。如果比重较大或产量大时可使用金属筛框 3、筛网：用复合国家标准的不锈钢筛网 4、振动电机使用与维修方法祥见振动电机使用说明书 5、电机台座：标准型（电机安装在筛箱下方的）筛机的电机台座是可以移动的，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故 6、减振弹簧：阻止振动传给地面同时支持筛箱的全部重量。安装时，弹簧必须垂直于地面 7、支架：由槽钢组成，支撑着振动筛主体。安装时支柱必须垂直于地面，两支柱下面的槽钢应相互平行 四、定期检查和保养 在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物，各处联接螺栓是否紧固，尤其是振动电机、支撑座、筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。检查两台振动电机或激振器的转向是否相反，如转向相同，应变更一台电机的电源接线，使两台电机的转向相反。连续运转4小时后，测量轴承温度，轴承温度不得超过75℃。筛机停车前，应先停止给料，筛面物料走完后，再停车。停车后要及时清理筛面上的物料和杂物。振动电机或激振器使用3个月后要加油一次，每半年小修一次，每一年大修一次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |